## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
15_Verilog HDL(2)
（数电P244-249, 310-318）

## Slide 2: 内容提纲
Verilog描述锁存器和触发器
Verilog描述有限状态机(FSM)

## Slide 3: Verilog过程赋值语句
在always和initial块中，对reg类型变量赋值
两种赋值方式
  阻塞（blocking) 赋值语句 ( = )
    块内的赋值语句顺序执行，完成一条赋值语句后才能做下一句的操作
    推荐描述组合电路
  非阻塞（non-blocking) 赋值语句 ( <= )
    块内的赋值语句并发执行，即同时赋值
    推荐描述时序电路
使用两种赋值方式有什么好处？
Notes: always：
Runs when simulation starts
Restarts when control reaches the end
Good for modeling/specifying hardware
initial：
Runs when simulation starts
Terminates when control reaches the end
Good for providing stimulus

## Slide 4: Verilog描述D锁存器和触发器
module D_FF (Q, Qn, D, C);
  input D, C;
  output Q, Qn;
  reg Q;
  assign Qn = ~Q;
  always @(posedge C)
  Q <= D;
endmodule
module D_Latch (Q, Qn, D,C);
  input D, C;
  output Q, Qn;
  reg Q;
  assign Qn = ~Q;
  always @(D or C)
  if (C)
  Q <= D;
endmodule
D
Q
Q
C
D
Q
Q
C
always @*

## Slide 5: 异步或同步复位D触发器
synchronous
asynchronous
module ff_s (
input clk,
input rst,
input d,
output reg q
);
always @(negedge clk)
if (rst)
q <= 0;
else
q <= d;
endmodule
module ff_a (
input clk,
input rst,
input d,
output reg q
);
always @(negedge clk, posedge rst)
if (rst)
q <= 0;
else
q <= d;
endmodule
D
Q
rst
Notes: 除非要求对rst的即使响应，否则推荐使用同步复位；不占用全局时钟线，且所有输出仅随CLK变化，保持完全同步。

## Slide 6: 示例：阻塞赋值语句
always @(posedge clk)
begin
b = a ;
c = b;
end
always @(posedge clk)
begin
c = b ;
b = a;
end
clk
c
D
Q
a
b
D
Q
clk
D
Q
a
c
b
Notes: 为了更好的分析，将a,b,c看作位宽为2，
设初始时
a = 01, b=10, c=11
对于左边描述，当时钟上升沿到来：
执行b=a;
b=01
执行c=b
c=01
即在时钟上升沿，将a-的值打给b和c; 下图电路可满足。
对于右边表述，当时钟上升沿到来：
执行c=b;
c=10
执行b=a
a=01
即在时钟上升沿，分别将a-的值打给b, 将b-的值打给c；下图电路可满足。

## Slide 7: 示例：非阻塞赋值语句
always @(posedge clk)
begin
b <= a ;
c <= b;
end
always @(posedge clk)
begin
c <= b ;
b <= a;
end
clk
c
D
Q
a
b
D
Q
clk
c
D
Q
a
b
D
Q

## Slide 8: 示例：两种赋值语句比较
module basgn (x1, x2, x3, Clock, f, g);
input x1, x2, x3, Clock;
output f, g;
reg f, g;
always @(posedge Clock)
begin
f = x1 & x2;
g = f | x3;
end
endmodule

## Slide 9: 示例：两种赋值语句比较(续)
module nbasgn (x1, x2, x3, Clock, f, g);
input x1, x2, x3, Clock;
output f, g;
reg f, g;
always @(posedge Clock)
begin
f <= x1 & x2;
g <= f | x3;
end
endmodule

## Slide 10: 回顾：时序电路的描述方式
逻辑方程、状态转换表（状态表） 、状态转换图（状态图）、时序波形图（时序图）、HDL描述
  不同描述方式是等价的，可以相互转换
逻辑方程
记忆电路
组合
电路
输入 X
输出 Y
状态 Q
Z
激励方程：Z＝f1 ( X, Q )
状态方程：Qn+1＝ f2 ( Z, Qn )
输出方程：Y＝ f3 ( X, Q ) ---- Mealy型
Y＝ f4 ( Q ) ---- Moore型
Notes: 如果将输入信号、各触发器的现态、次态与输出信号的关系用表格形式表示，即称为状态转换表。
为了更直观地分析时序逻辑电路的功能，将输入信号和各触发器的现态、次态，与输出信号的关系用图的形式表示，即为状态转换图。
由给定的输入信号和时钟信号，根据状态表或状态图，以及触发器的触发特性，得到输出信号、触发器状态随时间变化的波形图称为时序波形图。
是否是Moore型只看最后一层输出是否直接受X影响，不看是否含有X作为隐变量，参见 数字电路P275页 ，特别是P277 图6.1.6

## Slide 11: Verilog描述有限状态机（FSM）
时序电路又称为有限状态机(FSM, Finite State Machine)
  需要描述三个对象：现态(Current State, CS)、 次态(Next State, NS)和输出(OUT)
组合
电路
现态
(CS)
记忆电路
输出
(OUT)
次态
(NS)
输入
(IN)

## Slide 12: FSM描述方式（二段式）
从状态机到程序
CL：组合逻辑（combination logic)
OL：输出逻辑（output logic）
SL：状态逻辑（state logic）
SR,OR: state register, output register
cs/ns: current/next state
SR
<
CL
in
out
cs
ns
两段式Verilog描述有限状态机：
一段描述cs的转变（依据ns)
时序逻辑（以时钟触发）
非阻塞型赋值（=>, 核心一排触发器）
一段描述out和ns的转变（依据in和cs）
组合逻辑（无时钟）
阻塞性赋值（=, 一串逻辑门）

## Slide 13: FSM描述方式（二段式）
SR
<
CL
in
out
cs
ns
两段式Verilog描述有限状态机：
一段描述cs的转变（依据ns)
时序逻辑（以时钟触发）
非阻塞型赋值（=>, 核心一排触发器）
一段描述out和ns的转变（依据in和cs）
组合逻辑（无时钟）
阻塞性赋值（=, 一串逻辑门）
always @(posedge clk) begin
if (rst) cs <= 复位值；
else cs <= ns;
end
always @* begin
out = 默认值；
  ns = cs;
  case (cs)
  S0: begin
  if (in条件0) begin
  out = 表达式0;
  ns = Si;
  end
  if ……
  ……
  end
  ......
  endcase
end
//默认状态
//cs无条件进入下一状态
//@* 循环中任意自变量发生变化即触发执行
//保证有默认状态
//以当前状态为大条件
//以输入为小条件
//状态0
//更多状态
描述cs的转变
描述out和ns的转变
//改变out
//改变ns
Notes: @* 循环中任意自变量发生变化即触发执行

## Slide 14: 示例：两段式米里型FSM
将输入序列中每次出现的第一个1替换为0，其他不变，然后输出
SR
<
CL
in
out
cs
ns
//定义接口和变量
module reduce (out, clk, reset, in); output out; input clk, reset, in;
parameter zero = 0, one = 1;
reg out;
reg current_state, next_state;
// 一段描述CS，时序逻辑
always @(posedge clk)
if (reset) current_state <= zero; //同步复位
else current_ state <= next_state;
1/0
0/0
0/0
1/1
zero
one
reset
state
in/out

## Slide 15: 示例：两段式米里型FSM
将输入序列中每次出现的第一个1替换为0，其他不变，然后输出
SR
<
CL
in
out
cs
ns
1/0
0/0
0/0
1/1
zero
one
reset
state
in/out
// 一段描述NS和OUT，组合逻辑
always @(in or current_ state)
next_state=zero; //本例中可以不要
out=0; //本例中可以不要 case (current_ state) zero: begin out = 0; if (in) next_state = one; else next_state = zero;
end
one: if (in) begin out = 1; next_state = one;
end else begin
out = 0;
next_state = zero; end endcase
endmodule //别忘了module结束

## Slide 16: 两段式FSM时序图
clk
in
cs
ns
out
S1
S1
S2
S3
S3
①
②
③
④
⑤
S0
SR
<
CL
in
out
cs
ns

## Slide 17: 两段式FSM的另两一种写法
不推荐：一个组合加时序过程描述CS（ns不再在过程中传递，时序组合搅合在一起较混乱）
可以：保留一个时序过程描述CS，组合过程拆成若干个，分别用以表述ns和out（可有若干）
  仍然保持时序一个，组合过程虽然很多，仍然可以看作一个，所以仍被称为两段式FSM
SR
<
CLn
in
out
cs
CLo
ns
  不推荐！
SR
<
CL
in
out
cs
ns
SR
<
CLn
in
out
cs
ns
CLo
  可可可！
  拆分组合逻辑
  描述方式等价

## Slide 18: 坚决要避免：一段式FSM
一个时序过程描述cs和out，所有的组合和时序逻辑都混在一起
  初学者最容易这么写，坚决避免
SR
<
CL
in
out
cs
ns
  不推荐！
always @(posedge clk) begin
……
case (cs)
S0: begin
if (in条件) begin
cs <= Si;
out <= 表达式
end
……
end
………
end

## Slide 19: 示例：两段式摩尔型FSM
将输入序列中每次出现的第一个1替换为0，其他不变，然后输出
1
0
0
0
1
1
zero /0
one1 /0
two1s
/1
in
state
/out
!nrst
SR
<
CLn
in
out
cs
ns
CLo
//定义接口和变量
module reduce (out, clk, nrst, in); output out; input clk, nrst, in;
parameter zero= 0, one1= 1, two1s= 2;
reg out; reg [1:0] current_state, next_state;
// 一段描述CS，时序逻辑
always @(posedge clk)
if (!nrst) current_state <= zero; //同步复位
else current_ state <= next_state;

## Slide 20: 示例：两段式摩尔型FSM
将输入序列中每次出现的第一个1替换为0，其他不变，然后输出
1
0
0
0
1
1
zero /0
one1 /0
two1s
/1
in
state
/out
!nrst
SR
<
CLn
in
out
cs
ns
CLo
// 一段描述NS，组合逻辑
always @(in or current_ state)
next_state = zero; //保证不进入未知状态 case (current_ state) zero: begin if (in) next_state = one1; else next_state = zero;
end
one1: if (in) next_state = two1s; else next_state = zero;
end
two1s：
if (in) next_state = two1s; else next_state = zero;
end endcase

## Slide 21: 示例：两段式摩尔型FSM
将输入序列中每次出现的第一个1替换为0，其他不变，然后输出
1
0
0
0
1
1
zero /0
one1 /0
two1s
/1
in
state
/out
!nrst
SR
<
CLn
in
out
cs
ns
CLo
// 一段描述OUT，组合逻辑
assign out = (current_state==two1s?1:0);
endmodule //别忘了module结束

## Slide 22: 三段式FSM
三段过程：一个组合，两个时序
  一个时序过程描述CS
  一个组合过程描述NS
  一个时序过程描述OUT
    OUT经寄存后输出，而不是直接组合输出
    OUT是仅与状态有关，而与IN无关（摩尔型）
    由于对out加了一层寄存，因此必须使用ns而不是cs为条件，否则会延迟一个时钟周期
in
out
cs
ns
CLo
OR
<
CLn
SR
<
//cs，ns过程与两段式相同
//时序过程描述out
always @(posedge clk) begin
if (rst) out <= 复位值；
else
case (ns)
S0: out <= 表达式0
S1: out <= 表达式1
……
endcase
end
CL：组合逻辑（combination logic)
OL：输出逻辑（output logic）
SR,OR: state register, output register
cs/ns: current/next state

## Slide 23: 示例：两段式FSM改为三段式（摩尔型）FSM
将输入序列中每次出现的第一个1替换为0，其他不变，然后输出
1
0
0
0
1
1
zero /0
one1 /0
two1s
/1
in
state
/out
!nrst
SR
<
CLn
in
out
cs
ns
CLo
// 两段式：组合逻辑描述OUT
//以cs和in为条件
assign out = (current_state==two1s?1:0);
// 三段式：时序逻辑描述OUT，
以且仅以ns为条件
always @(posedge clk)
if (!nrst)
out <= 0;
else
out<=(next_state==two1s)?1:0;
in
out
cs
ns
CLo
OR
<
CLn
SR
<

## Slide 24: 三段式FSM时序图
clk
in
cs
ns
nso
out
S1
S3
S0
S1
S2
S3
O1
O3
O0
O2
O3
O1
in
out
cs
ns
CLo
OR
<
CLn
SR
<
优点：cs和out相对于时钟仅包含一个触发器造成的门延迟，不会因为组合逻辑复杂程度影响延迟大小，易与后级电路搭配
  想想如果你（后级电路）在等校车，是否希望校车（前级电路输出）到来时间和校车表上的时间（全局时钟）完全一致，而不是因为路上堵不堵（因为别的车造成的前级内部延迟）而有时早有时晚
nso

## Slide 25: FSM描述
推荐设计状态时就选择摩尔式
  减少毛刺
推荐二段式或者三段式
  结构清晰
  特别推荐三段式：所有输出与时钟同步，避免了额外组合逻辑带来的延迟，在同等硬件条件下，可以支持的时钟频率更高，运算速度更快

## Slide 26: 作业
电子技术基础-数字部分
P257-258：
  5.6.3，5.6.4
P331
  6.7.5(1) ，6.7.8(1-3)