## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
04_逻辑代数基础（2）
（数电P45-58）

## Slide 2: 内容提纲
逻辑函数式的形式
逻辑函数的化简

## Slide 3: 逻辑函数式的形式
对于任何一个逻辑函数，其表达式的形式不是唯一的
逻辑函数式的常见形式（证明参见第18页）
  与或
  或与
  与非-与非
  或非-或非
  与或非
逻辑函数标准式
  用逻辑函数标准式表示任意逻辑函数具有唯一性
  两种标准式
    标准与或式：逻辑函数表示成最小项之和形式，又称最小项表达式
    标准或与式：逻辑函数表示成最大项之积形式，又称最大项表达式
=
Notes: 一个逻辑函数的表达式不是唯一的，可以有多种形式，每种形式的函数表达式相应于一种逻辑电路。尽管一个逻辑函数表达式的各种表示形式不同，但逻辑功能是相同的，并且能互相转换。

## Slide 4: 最小项定义
标准与或式：逻辑函数表示成 最小项 之和形式
最小项定义：包含全部输入变量的乘积项，每个变量均以原变量或反变量的形式出现一次
  例，对于3变量逻辑函数Y(A,B,C)
  对于n变量逻辑函数，共有2n个最小项，每个最小项简记为 mi ，其中下标i为最小项的编号
  编号方法：原变量和反变量分别取1和0构成的二进制数对应的十进制数（注意变量排列次序）
    都是最小项
    分别记为m2，m5，m4
    （排列顺序ABC，对应二进制：010，101，100）
    都不是最小项
Notes: 在一个具有n变量的逻辑函数中，如果一个与项包含了所有n个的变量，而且每个变量都是以原变量或是反变量的形式作为一个因子仅出现一次，那么这样的与项就称为该逻辑函数的一个最小项。对于n个变量的全部最小项共有2n个。
为了表达方便，人们通常用mi表示最小项，其下标i为最小项的编号=使最小项为1的变量取值所对应的等效十进制数
值得注意的是，在规定n变量最小项的编号时，对变量的排列顺序是重要的。上例中隐含了A是最高位，C是最低位这一排列顺序。
排列顺序一旦确定，就不能任意改变，否则会造成表达式错误。排列顺序一般采用英文字母的自然排列顺序，不能省略。

## Slide 5: 最小项性质
对于任意一个最小项
  有且仅有一组变量取值使其为1
对于任意一组变量取值
  有且仅有一个最小项为1
  全体最小项的和恒为1
  任意两个不同最小项乘积均为0
A B | A B m0 | AB m1 | AB m2 | AB m3
0 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2变量全部最小项真值表
Notes: 最小项具有下列性质：
（1）对于任意一个最小项，有且仅有一组变量取值使其值为1，而其余各种变量取值均使它的值为0。
（2）不同最小项，使其值为1的变量取值也不相同。
（3）对于变量的任意一组取值，任意两个不同最小项的乘积均为0。
（4）对于变量的任意一组取值，全体最小项的和恒为1 。
两个最小项相邻性指的是只有一个因子不同的两个最小项

## Slide 6: 示例─逻辑函数标准与或式（最小项表达式）
求逻辑函数的标准与或式
  方法1: 直接拆分

## Slide 7: 示例─逻辑函数标准与或式（最小项表达式）
求逻辑函数的标准与或式
  方法1: 直接拆分
  方法2: 填真值表；从中挑出输出为‘1’的行，输入二进制编号即为最小项编号，全部求和即为标准与或式
真值表
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
0
0
0
1
1
1
也可以直接拆Y=1的条件：
从第二行，ABC的条件为：11X 或 1X1 或 X01，其中X表示0或1均可；
展开为：110 111 101 111 001 101；
即 6，7，5，6，1，5
去掉重复的，按顺序排列，即为：1，5，6，7
Notes: （A+/B）*（B+C）=AB+AC+/BC

## Slide 8: 最大项定义
标准或与式：逻辑函数表示成 最大项 之积形式
最大项定义：包含全部输入变量的或项，每个变量均以原变量或反变量的形式出现一次
例，对于3变量逻辑函数Y(A,B,C)
  对于n变量逻辑函数，共有2n个最大项，每个最大项记作 Mi ，其中下标i为最大项的编号
  编号方法：原变量和反变量分别取0和1构成的二进制数对应的十进制数（注意变量排列次序）
    都是最大项
    分别记为M5，M2 ，M3
    （排列顺序ABC，对应二进制：101，010，011）
Notes: 在一个具有n变量的逻辑函数中，如果一个与项包含了所有n个的变量，而且每个变量都是以原变量或是反变量的形式作为一个因子仅出现一次，那么这样的与项就称为该逻辑函数的一个最小项。对于n个变量的全部最小项共有2n个。
为了表达方便，人们通常用mi表示最小项，其下标i为最小项的编号=使最小项为1的变量取值所对应的等效十进制数
值得注意的是，在规定n变量最小项的编号时，对变量的排列顺序是重要的。上例中隐含了A是最高位，C是最低位这一排列顺序。
排列顺序一旦确定，就不能任意改变，否则会造成表达式错误。排列顺序一般采用英文字母的自然排列顺序，不能省略。

## Slide 9: 最大项性质
对于任意一个最大项
  有且仅有一组变量取值使其为0
对于任意一组变量取值
  有且仅有一个最大项为0
  全体最大项的积恒为0
  任意两个不同最大项的和均为1
A B | A+B M0 | A+B M1 | A+B M2 | A+B M3
0 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2变量全部最大项真值表
最大项和最小项之间关系

## Slide 10: 示例─逻辑函数标准或与式（最大项表达式）
求逻辑函数的标准或与式
  方法1: 直接拆分
Notes: 展开法采用求反求反的方式展开，再展开，注意和最小项不同，求序号时原变量取0，反变量取1

## Slide 11: 示例─逻辑函数标准或与式（最大项表达式）
求逻辑函数的标准或与式
  方法1: 直接拆分
  方法2: 填真值表；从中挑出输出为‘0’的行，输入二进制编号即为最大项编号，全部求连乘即为标准或与式
真值表
A | B | C | L
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
m1
m5
m6
m7
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7
M0= A+B+C
=ABC
M2
M3
M4
实际上：
获得了最小/大项表达式后，
直接 求补集并更换连乘/连加符号
即获得最大/小项表达式
Notes: 真值表法，找到所有取0的项，读取ABC对应的数值，求出序号，加上连乘符号。
也可直接证明最后一行成立
L=sigma(m(1,5,6,7)), /L=sigma (m(0,2,3,4)), //L=/sigma(m(0,2,3,4))=/m0*/m2*/m3*/m4= M0*M2*M3*M4
所以最大项最小项互换，只需先求出缺的项，然后换掉连乘/连加 符号， m/M符号即可

## Slide 12: 逻辑函数的化简
逻辑函数的最简与或式
  乘积项（与项）最少
  每个乘积项的因子也最少
逻辑函数化简的主要方法
  代数法（公式法）
  卡诺图法（图解法）
Notes: 函数的简化依据：逻辑电路所用门的数量少，每个门的输入端个数少，逻辑电路构成级数少。从而降低成本，提高电路的工作速度和可靠性。
同一个逻辑函数可以写成不同的逻辑式，每种形式的函数表达式相应于一种逻辑电路，而这些逻辑式的繁简程度又相差甚远。逻辑式越简单，它所表示的逻辑关系越明显，同时也有利于用最少的电子器件实现这个逻辑函数。因此，经常需要通过化简的手段找出逻辑函数的最简形式。
不同形式逻辑式有不同的最简式，一般先求取最简与或式，然后通过变换得到所需最简式。
在若干个逻辑关系相同的与-或表达式中，将其中包含的与项数最少，且每个与项中变量数也最少的表达式称之为最简与-或表达式。
常用的化简方法有公式化简法、卡诺图化简法以及适用于编制计算机辅助分析程序的Q-M法等。
公式化简法：反复运用逻辑代数的基本公式和常用公式，消去多余的乘积项和多余的因子。
代数法化简在使用中遇到的困难：
1.逻辑代数与普通代数的公式易混淆，化简过程要求对所有公式熟练掌握；
2.代数法化简无一套完善的方法可循，它依赖于人的经验和灵活性，技巧强，较难掌握。
3. 化简后得到的逻辑表达式是否是最简式判断有一定困难。
卡诺图化简法：将逻辑函数用一种称为“卡诺图”的图形来表示，然后在卡诺图上进行逻辑函数的化简的方法。
卡诺图法可以比较简便地得到最简的逻辑表达式。

## Slide 13: 代数法化简
反复应用逻辑代数基本定律，消去多余的因子和乘积项
常用公式
  ①
  ②
  ③
  ④
AB+AB = A
A+AB = A
AB+AC+BC = AB+AC
A+AB = A+B
= A+AB+AB
= A+(A +A)B
= A+B
A+AB
证明③式：
  用②代入 A
证明④式：
AB+AC+BC
=AB+AC+(A+A)BC
=AB+AC+ABC+ABC
=AB+AC
  ②吸收律
Notes: 并项： (1)将两项并为一项，仅保留公共因子A
吸收 (2)消去AB项，(4)消去BC项
消因 (3)消去因子 A的反变量
配项：增加乘积项, 再结合其他方法化简
第4项还有一种证明方法，即BC=1时，AB+/A*C必然为1，相当于左边1+1，右边1，相等；BC=0时，左右式本来就相等。

## Slide 14: 示例─代数法化简
①
①
③
④
③
Notes: 最后一个式子
AC+A/B+/B/C = C*A + /C */B + A*/B
对应P15第4式
A*B + /A *C +B*C = A*B + /A*C，一个数 和它的反 分别乘以第二个和第三个数 的和，再加上第二个和第三个数的乘积，相当于没有加上第二个和第三个数的乘积。

## Slide 15: 示例─代数法化简
展开
展开
吸收率
吸收率

## Slide 16: 逻辑函数不同最简形式变换方法
与或→与非-与非
  两次取反，摩根展开一次
与非-与非→与或非
  先展开，再忽略BC项（④）
与或非→或与
  摩根展开一次
或与→或非-或非
  两次取反，摩根展开一次
与或式
与非-与非
与或非式
或与式
或非-或非式
Notes: 对第4页的证明
直接证明第一项等于等四项 /AB+A/C=(A+B)(/A+/C)
(A+B)(/A+/C)=A*/A + A*/C+/A*B+B*/C = A*/C +/A*B + B*/C
假如上式成立，则：
/A*B + A*/C= A*/C +/A*B + B*/C,前两项相等，右侧比左侧多B*/C
如两者成立，则必须满足:当B*/C为1时，/A*B + A*/C为1，1+1=1，而当B*/C为0时，左右一定相等。
当B*/C为1时，必然有B=1，C=0，此时/A*B + A*/C = /A*1 + A*1=A+/A=1,成立，因此满足/AB+A/C=(A+B)(/A+/C)
对第一行取非非，展开得第三行；对第二行取非非，展开得第四行；再次展开，得第五行

## Slide 17: 卡诺图 （流程化化简法）
一般用于5变量以内逻辑函数的图解法化简
n变量卡诺图：将每个最小项用一个小方块表示，全部2n个最小项按逻辑相邻（只有一个变量不同）在几何位置上也相邻的方式排列起来，所构成的阵列图
  每个最小项都有n个与其逻辑相邻的最小项
 | 0 | 1
0 | m0 | m1
1 | m2 | m3
左右相邻
上下相邻
对角不相邻
两变量卡诺图
简化为
Notes: 将 n 变量的 2n 个最小项用 2n 个小方格表示，并且使相邻最小项在几何位置上也相邻且循环相邻，这样排列得到的方格图称为 n 变量最小项卡诺图，简称为变量卡诺图。
将真值表或逻辑函数式用一个特定的方格图表示，称为卡诺图。
图中的一小格对应真值表中的一行，即对应一个最小项，又称真值图。
n变量卡诺图：将代表n变量全部最小项的小方块排成阵列图，并使几何位置相邻的最小项在逻辑上也是相邻的，所得图形称之。
n变量卡诺图：将n变量全部最小项都用小方块表示，并按具有逻辑相邻的最小项在几何位置上也相邻的方式排列起来，构成的阵列图称之
若两个最小项中只有一个变量以原、反状态相区别，则称它们为逻辑相邻。
任一 n 变量的最小项，必定和其他 n 个不同最小项相邻。
将n个输入变量的全部最小项用小方块阵列图表示，并且将逻辑相临的最小项放在相临的几何位置上，所得到的阵列图就是n变量的卡诺图。
卡诺图的每一个方块（最小项）代表一种输入组合。

## Slide 18: 三变量和四变量卡诺图
注意：输入使用循环码
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
1
0
00
01
11
10
BC
A
三变量卡诺图
四变量卡诺图
00
01
11
10
AB
CD
00
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m12
m13
m14
m15
m8
m9
m10
m11
01
11
10
左右相邻，上下相邻
循环相邻：左边右边相邻，上边下边相邻
对角不相邻
循环码
Notes: 卡诺图的特点：各小方格对应于变量的不同组合，而且上下左右在几何上相邻的方格内只有一个因子有差别，这个重要特点成为卡诺图化简逻辑函数的主要依据。

## Slide 19: 逻辑函数用卡诺图表示
方法1：首先将逻辑函数式转化为最小项表达式，然后在卡诺图上与这些最小项对应的方格添1，其余方格添0（有时也可用空格表示）
方法2：根据逻辑函数式各乘积项含义直接填写卡诺图
1
0
00
01
11
10
BC
A
m | m1 | m3 | m2
m | m5 | m7 | m6
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
Notes: 任何逻辑函数都等于其卡诺图中为1的方格所对应的最小项之和。
实质是将逻辑函数的最小项之和以图形的方式表示出来。

## Slide 20: 利用卡诺图化简逻辑函数
将2i个相邻的最小项合并，得到一个乘积项
  该项保留各项中相同的变量，消去了i个不同的变量
00
00
01
11
10
01
11
10
AB
CD
Notes: 在卡诺图中，最小项的相邻性可以从图形中直观地反映出来。
任一 n 变量的最小项，必定和其他 n 个不同最小项相邻。
在卡诺图上合并最小项的规则： 当卡诺图中有最小项相邻时（即：有标1的方格相邻)，可利用最小项相邻的性质，对最小项合并。
任何两个标1的方格相邻，可以合为1项，并可消去1个变量
任何四个标1方格相邻，可合并为一项，并可消去两个变量。
在n个变量的卡诺图中，只有2的 i 次方个相邻的标1方格（必须排列成方形格或矩形格的形状）才能圈在一起，合并为一项，该项保留了原来各项中n-i 个相同的变量，消去i个不同变量。

## Slide 21: 卡诺图法化简步骤
根据逻辑函数式或真值表填写卡诺图
  将逻辑函数中存在的或真值表中为1的最小项对应的方格填1，其它填0（或空白）
用尽可能少的包围圈将所有填1方格圈起来
  包围圈中的方格都是填1的方格
  包围圈中的方格数要求尽可能多，一定是2i个，而且所有方格可以构成矩形
  同一方格可以被不同的包围圈重复包围，但新增的包围圈中一定要有新的未被包围的方格
每个包围圈写出一个乘积项
  保留各项中相同的变量，消去不同的变量
将全部乘积项相加，即得逻辑函数的最简与或式
有时1方格较多时，也可先圈0，求反函数，然后再求原函数
Notes: 化简步骤：
------用卡诺图表示逻辑函数
------找出可合并的最小项
------化简后的乘积项相加
（项数最少，每项因子最少）
已知函数为最小项表达式，存在的最小项对应的格填1，其余格均填0。
若已知函数的真值表，将真值表中使函数值为1的那些最小项对应的方格填1，其余格均填0。
函数为一个复杂的运算式，则先将其变成与或式，再用直接法填写。
化简的原则：
化简后的乘积项应包含函数式的所有最小项，即覆盖图中所有的1。
乘积项的数目最少，即圈成的矩形最少。
每个乘积项因子最少，即圈成的矩形最大。

## Slide 22: 示例：卡诺图化简(1)
A
BC
0
1
00
01
11
10
1
1
1
1
1
0
0
1
逻辑函数的化简结果可能不唯一
A
BC
0
1
00
01
11
10
1
1
1
1
1
0
0
1

## Slide 23: 示例：卡诺图化简(2)
Y(A,B,C,D) =Σ(m0 , m2 , m4 , m6 , m8 ~ m15)
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
AB
CD
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 0 | 1
01 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1
AB
CD

## Slide 24: 示例：卡诺图化简(3)
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 1
01 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 |  | 1
AB
CD
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 1
01 | 1 | 1 |  | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 
10 | 1 | 1 |  | 1
AB
CD
Y1
Y2

## Slide 25: 含无关项的逻辑函数化简
无关项（或者任意项）
  不允许或不可能出现的最小项
  对应的函数值可以是任意的最小项
填卡诺图时在无关项对应的格内填符号“x”、或 “Φ”
化简时可根据需要视无关项为1或0
含有无关项的函数的表示形式
  Y =∑m(…)+∑d(…) 或者
  Y =∑m(…)，∑m(…)=0
Notes: 逻辑变量的取值没有限制的逻辑函数称为完全描述的逻辑函数
若逻辑变量的某些取值组合不可能出现、或是逻辑函数值不唯一，该逻辑函数称为非完全描述的逻辑函数（或称带约束条件的逻辑函数），与此相对应的取值组合则称为其约束条件。
前面讨论的逻辑函数，其函数值是完全确定的。然而当：①由于外部条件的限制，输入变量的某些组合不会在电路中出现，即不允许出现；②电路输入变量的某些组合值对输出没有影响。第①种情况中，对输入变量取值的限制称为约束，把这一组变量取值等于1的那些最小项称为约束项。第②种情况中，在这些变量取值下等于1的那些最小项称为任意项。
我们把约束项和任意项统称为逻辑函数式中的无关项。
在含有无关项逻辑函数的卡诺图化简中，它的值可以取0或取1，具体取什么值，可以根据使函数尽量得到简化而定。
约束条件就是某些变量取值组合不可能出现，或者某些变量取值组合对应的函数值不唯一，这些取值组合对应的最小项称为约束项，亦称无关项。为了使用方便，需要将约束项进行编号，常用di 表示。约束项下标i的编号规则类似最小项下标i的编号规则。

## Slide 26: 示例：含无关项的函数化简
Y(A,B,C,D) =Σm(0, 2~4, 6, 8, 10)+ Σd(11, 12, 14, 15)
00
1
1
1
1
1
1
1
x
x
x
x
00
01
11
10
01
11
10
AB
CD
不考虑无关项：
00
1
1
1
1
1
1
1
x
x
x
x
00
01
11
10
01
11
10
AB
CD
考虑无关项，式子更简短：

## Slide 27: 作业
电子技术基础-数字部分
P74-76：
  （逻辑函数部分）
    2.1.4，2.2.1，2.2.3，2.2.5，2.2.6(2)，2.2.7(2)
    2.3.1(1,4)，2.3.3(3)，2.3.4，2.3.5
  （卡诺图部分）
    2.4.2，2.4.3(1,4)，2.4.4(3,4)