## Slide 1: 通知
国庆放假调休通知已出，9月29日学校调周二的课。
由于老师要出差，9月29日模拟与数字电路课不上，课时拟于10月8日和10月15日各顺延45分钟补齐。
如有同学在以上时间有课程冲突，请QQ私联老师。

## Slide 2: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
07_组合逻辑电路(3)
（数电P166-177）

## Slide 3: 内容提纲
数据分配器
  按照地址线，将输入送到指定道上输出
数据选择器
  按照地址线，将指定道上的输入送到输出
Notes: 数字系统中的逻辑问题是层出不穷的，为解决这些逻辑问题而设计的逻辑电路也是无穷尽的。然而其中有些逻辑电路会经常、大量地出现在各种数字系统中，为了使用方便，这些逻辑电路被制成了中规模集成的标准化产品。本节将讨论数字系统中经常使用到的几种组合部件，即：编码器、译码器、数值分配器、数据选择器、数据比较器、算术运算电路和奇偶校验器，分析它们的逻辑功能和使用方法。

## Slide 4: 数据分配器
将一路输入数据分配到多路输出端的电路
  在通道选择信号控制下，可以将输入数据传送到多个输出通道中的任何一个通道输出
A
O0
O1
On-1
D
…
输入数据
通道选择
输出通道
Notes: 在通道选择信号的作用下，将数据分时送到多个不同的通道上去，相当于多输出的单刀多掷开关。
定义：能够将1个输入数据，根据需要传送到n个输出端的任何一个输出端的电路，叫做数据分配器，又称为多路分配器，其逻辑功能正好与数据选择器相反。
分类：1路-4路数据分配器（如74LS139）、1路-8路数据分配器（74LS138）等。
由于译码器和数据分配器的功能非常接近，所以译码器一个很重要的应用就是构成数据分配器。也正因为如此，市场上没有集成数据分配器产品，只有集成译码器产品。当需要数据分配器时，可以用译码器改接。

## Slide 5: 译码器实现数据分配器
按照通道地址A2A1A0的取值，将输入数据D从相应的输出通道 Yi 输出，其他输出通道保持高电平
A
+5V
74x138
D
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
B
C

## Slide 6: 译码器实现数据分配器
输 入
输 出
E3
E2
E1
A2
A1
A0
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
0
x
0
x
x
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
D
0
0
0
0
D
1
1
1
1
1
1
1
1
D
0
0
0
1
1
D
1
1
1
1
1
1
1
D
0
0
1
0
1
1
D
1
1
1
1
1
1
D
0
0
1
1
1
1
1
D
1
1
1
1
1
D
0
1
0
0
1
1
1
1
D
1
1
1
1
D
0
1
0
1
1
1
1
1
1
D
1
1
1
D
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
D
1
1
D
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
D

## Slide 7: 数据选择器
数据选择器(Multiplexer，简称MUX)：根据通道选择信号，从多个通道(路)输入数据中选择一个通道数据输出，也称多路选择器
常见集成数据选择器
  2选1(74x157)
  4选1(74x153)
  8选1(74x151)
  16选1(74x150)等
S
D0
D1
Dn-1
Y
…
Notes: 在多路数据传送过程中，能够根据需要将其中任意一路选出来的电路，叫做数据选择器，也称多路选择器或多路开关。
其逻辑功能正好与数据选择器相反。

## Slide 8: 设计4选1数据选择器
S1 | S0 | Y
0 | 0 | D0
0 | 1 | D1
1 | 0 | D2
1 | 1 | D3
功能表
S1
S0
D0
D1
D2
D3
Y
S0
S1
S0
S1
是否可以（应该）使用与门和或门实现？

## Slide 9: 双4选1数据选择器74x153
公用通道选择控制
独立选通(使能)控制
Y2
S1
S0
74x153
Y1
D10
D11
D12
D13
E1
D20
D21
D22
D23
E2
E | S1 | S0 | Y
1 | x | x | 0
0 | 0 | 0 | D0
0 | 0 | 1 | D1
0 | 1 | 0 | D2
0 | 1 | 1 | D3
功能表

## Slide 10: 8选1数据选择器74x151
带使能和互补输出的8通道数据选择器
  D0~D7：8 路数据输入
  Y、Y：互补输出
  S2~S0 ：通道选择输入，S2为最高位
  E：使能输入，低电平有效
    E=0时，Y=Di，Y= Di
    E=1时，Y=0，Y=1
Y
Y
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
S2
S1
S0
74x151
E

## Slide 11: 数据选择器的扩展
用1位2选1 MUX进行扩展设计
0
1
2-1
MUX
S
Y
A
B
位扩展
字扩展
0
1
M1
0
1
M0
Y0
Y1
A0
B0
A1
B1
S
0
1
2-1
MUX
S
Y
A
B
2
2
2
2位2选1 MUX
Y
S0
S1
C
D
A
B
0
1
M1
0
1
M0
0
1
M2
0
1
4-1
MUX
2
3
S
Y
A
B
C
D
2
1位4选1 MUX

## Slide 12: 数据选择器的扩展(续)
用1片74x153（双4选1）构成8选1数据选择器
Y2
S1
S0
74x153
Y1
D10
D11
D12
D13
E1
D20
D21
D22
D23
E2
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Y
A2
A0
A1
8-1
MUX
D0
Y
D1
D7
A2 A1 A0
…

## Slide 13: 数据选择器实现组合逻辑函数
用1片74x153和非门实现
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0
C
AB
Y2
1*m0
C*m1
/C*m2
Y2
S1
S0
74x153
Y1
D10
D11
D12
D13
E1
D20
D21
D22
D23
E2
Vcc
B
C
A
Notes:   在不增加逻辑情况下，任意2变量逻辑函数
  在可增加非门情况下，任意3变量逻辑函数
  /A*C+/B*/C = /A*(B+/B)*C+(A+/A)*/B*/C = /A*B*C+/A*/B*C+A*/B*/C+/A*/B*/C = /A*B*C+/A*/B*(C+/C)+ A*/B*/C = /A*B*C + /A*/B*1 + A*/B*/C = m1*C + m0*1 + m2*/C

## Slide 14: 作业
电子技术基础-数字部分
P212-214：
  4.4.13，4.4.15，4.4.18，4.4.20，4.4.24，4.4.28