## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
09_Verilog HDL (1)
（数电P58-73， P195-205 ）

## Slide 2: 内容提纲
基本语法规则
变量数据类型
程序基本结构
描述组合逻辑电路

## Slide 3: 硬件描述语言概述
HDL ( Hardware Description Language )
  是一种以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言
  可以从多种抽象层次对数字系统建模
两种常用HDL
  VHDL：1981年由美国国防部组织开发，1987年成为IEEE标准
  Verilog HDL：1983年由Gateway Design Automation公司(后被Cadence收购)开发，1995年成为IEEE标准
  （IEEE 1364-1995）
Notes: 历史上出现的HDL甚多，成为国际标准只有两种Verilog HDL和VHDL。
Verilog HDL的历史：
1983年，GDA(GateWay Design Automation)公司的Phil Moorby首创Verilog HDL语言；
1984-1986年，Verilog-XL诞生。 Phil Moorby设计并完善了第一个Verilog仿真器Verilog-XL；
1989年，Cadence收购GDA公司。 Verilog HDL语言成为Cadence的私有财产；
1990年，公开Verilog HDL语言，成立OVI(Open Verilog Internation)组织负责Verilog语言的发展；
1995年，IEEE制定Verilog HDL的IEEE标准Verilog HDL1364-1995，Verilog HDL语言成为国际标准；
2001年，IEEE发布Verilog HDL1364-2001，标准中包含模拟电路的内容。
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, read I-Triple-E)
这两种语言都是用于数字电子系统设计的硬件描述语言，而且都已经是 IEEE 的标准。 VHDL 1987 年成为标准，而 Verilog 是 1995 年才成为标准的。这个是因为 VHDL 是美国军方组织开发的，而 Verilog 是一个公司的私有财产转化而来的。为什么 Verilog 能成为 IEEE 标准呢？它一定有其优越性才行，所以说 Verilog 有更强的生命力。

## Slide 4: 提问
如果让你来设计一款描述硬件的语言，你会考虑哪些因素？
1. 能形式化地抽象表示电路的行为和结构； 2. 支持逻辑设计中层次与范围地描述； 3. 可借用高级语言地精巧结构来简化电路行为和结构；具有电路仿真与验证机制以保证设计的正确性； 4. 支持电路描述由高层到低层的综合转换； 5. 硬件描述和实现工艺无关； 6. 便于文档管理； 7. 易于理解和设计重用
Notes: Verilog HDL和VHDL有共同的特点： 1. 能形式化地抽象表示电路的行为和结构； 2. 支持逻辑设计中层次与范围地描述； 3. 可借用高级语言地精巧结构来简化电路行为和结构；具有电路仿真与验证机制以保证设计的正确性； 4. 支持电路描述由高层到低层的综合转换； 5. 硬件描述和实现工艺无关； 6. 便于文档管理； 7. 易于理解和设计重用

## Slide 5: 示例：Mux with Assign
module mux2_1(
output f,
input a, b, sel );
assign f = (a & ~sel) | (b & sel);
endmodule
a
b
sel
f
a
b
sel
f
0
1

## Slide 6: HDL主要特征
HDL语言既包含一些高级程序设计语言的结构形式，同时也兼顾描述硬件线路连接的具体构件
通过使用结构级或行为级描述可以在不同的抽象层次描述设计
  五个抽象层次：系统级、算法级、寄存器传输级、逻辑（门）级、电路（开关）级
HDL语言是并发的，即具有在同一时刻执行多个任务的能力
HDL语言有时序的概念

## Slide 7: Verilog HDL与 C语言对比
虽然Verilog的某些语法与C语言接近，但存在本质上的区别
  Verilog是一种硬件语言，最终是为了产生实际的硬件电路或对硬件电路进行仿真
  C语言是一种软件语言，是控制硬件来实现某些功能
利用Verilog编程时，要时刻记着：Verilog是硬件描述语言，要将其与硬件电路对应起来
C | Verilog
procedures | modules
variables | wires/regs
parameters | ports
control (if,case,?: ) | control (if,case,?: )

## Slide 8: CPU（串行）收购FPGA（并行）
为什么要收购？为什么是串行收购并行而非相反？

## Slide 9: Verilog HDL基本语法
空白符（间隔符）
  主要起分隔文本的作用，可以使文本错落有致，便于阅读与修改
  包括空格、制表符、换行符及换页符
注释符
  改善程序的可读性，在编译时不起作用
  多行注释符：以/*开始到*/结束
  单行注释符：以//开始到行尾结束

## Slide 10: Verilog HDL基本语法 (续1)
关键字
  Verilog语言内部已经使用的词，例如，module、endmodule、input、output、wire、reg、and等
  其中的字母都是小写，例如Input不是关键字
标识符
  用于对象（如模块名、电路的输入与输出端口、变量等）命名
  以字母或下划线“_”开始，字母、下划线、数字等的组合
  字母大小敏感，如in，IN是不同的标识符
  不能与关键词相同

## Slide 11: Verilog HDL基本语法 (续2)
逻辑值集合
  0：低电平、逻辑0或“假”
  1：高电平、逻辑1或“真”
  x/X：不确定的值（未知状态）
  z/Z：高阻态
【类比】天花板上挂着一根绳子，有AB两人可以分别把它向左右拉，还有个C在旁观
0: A伸手用力向左拉，B不伸手，C来拉不动（状态确定且稳定）
1: A不伸手，B伸手用力向右拉，C来拉不动（状态确定且稳定）
x/X： A伸手用力向左拉，B伸手用力向右拉（状态不确定，不稳定）
z/Z： AB都不伸手，C来一拉就跑（状态确定，不稳定）
Notes: Verilog’s nets and registers hold four-valued data：
0, 1
  Obvious
Z
  Output of an undriven tri-state driver
  Models case where nothing is setting a wire’s value
X
  Models when the simulator can’t decide the value
  Initial state of registers
  When a wire is being driven to 0 and 1 simultaneously
  Output of a gate with Z inputs

## Slide 12: 常量
整数型
  十进制数形式表示，例如，30、－2
  带基数形式表示，格式为：
  <＋/－> <位宽>’ <基数符号> <数值>
  基数符号：十进制 D/d，二进制 B/b，八进制 O/o，十六进制 H/h
  例如，–8’d101、5’o37、8’HeD，8’b1001_001x
实数型常量
  十进制记数法，例如，0.1、2.0、5.67
  科学记数法，例如，23.1e2、5E－4
Notes: Verilog 下划线：用于区别开数字的表达式以提高程序的可读性。不能用在位宽和进制的地方，只能用在数字之间（数字前也不可以）。编译时会被自动综合掉。
16'b1010_1011_1111_1010 //合法形式

## Slide 13: 符号常量
用参数定义语句定义一个标识符来代表一个常量
  常用来定义变量的位宽及延时等
定义格式
parameter 参数名1＝常量表达式1，参数名2＝常量表达式2，……；
例如：parameter BIT=1, BYTE=8, PI=3.14;
Notes: 类似C语言的宏定义：#define PI 3.14

## Slide 14: 变量数据类型
线网(net )型 ：表示元件之间的物理连线
  输出值紧随输入值的变化而变化
  最常用类型是wire
寄存器(register)型 ：表示抽象存储元件
  在赋新值以前保持原值
  只能在initial或always语句中被赋值
  最常用类型是reg
定义格式
wire/reg [MSB:LSB] 变量名1，…，变量名n；
例如: wire a, b; reg[3:0] state;
Notes: Verilog HDL中共有19种数据类型。数据类型是用来表示数字电路硬件中的数据储存和传送元件的。
Net Type的变量不能存储值，而且必须受到驱动器的驱动。
两种驱动方式：
1）在结构描述中将它连接到一个逻辑门或模块的输出端。
2）用持续赋值语句assign对其进行赋值
当没有驱动源对其驱动时，它将保持高阻态。
线网类型:是指输出始终根据输入的变化而更新其值的变量,它一般指的是硬件电路中的各种物理连接.
MSB：most significant bit
LSB: least significant bit

## Slide 15: Verilog HDL程序基本结构
由实现特定功能的模块构成
module 模块名 (端口名1, 端口名2, …)；
  端口类型说明(input, output, inout)；
  参数定义(可选)；
  数据类型定义(wire, reg等)；
  实例化低层模块和基本门级元件；
  连续赋值语句（assign）；
  过程块结构（initial和always）
  行为描述语句；
endmodule
Notes: 模块是Verilog的基本描述单位，用于描述某个设计的功能或结构及其与其它模块通信的外部接口
模块中，可以采用下述方式描述一个设计：
  数据流方式
  行为方式
  结构方式
  上述方式的混合
Verilog 模块的基本构成要素:
端口信息
输入/输出说明
逻辑功能描述
Inout 表示端口同时可以做为输入和输出，常见的数据线就是这一类型，比如内存条的数据线可读可写。

## Slide 16: VerilogHDL描述组合逻辑电路
组合逻辑电路的门级描述
  使用内置的基本门级元件描述
组合逻辑电路的数据流描述
  使用连续赋值assign语句描述
组合逻辑电路的行为级描述
  使用always结构描述
Notes: VerilogHDL描述的电路就是该电路的VerilogHDL模型。
Two types of Modules:
  Structural: describe how it is built from simpler modules
  Behavioral: describe what a module does

## Slide 17: 基本门级元件
元件符号 | 功能说明 | 元件符号 | 功能说明
and | 多输入端与门 | nand | 多输入端与非门
or | 多输入端或门 | nor | 多输入端或非门
xor | 多输入端异或门 | xnor | 多输入端异或非门（同或）
buf | 多输出端缓冲器 | not | 多输出端反相器
bufif1 | 高电平有效三态缓冲器 | notif1 | 高电平有效的 三态反相器
bufif0 | 低电平有效三态缓冲器 | notif0 | 低电平有效的 三态反相器

## Slide 18: 多输入门和多输出门
多输入门：允许多个输入，但只有一个输出
  and，or，xor，nand，nor，xnor
多输出门：允许有多个输出，但只有一个输入
  not，buf
and A1(out, in1, in2, in3);
out
in1
in2
in3
实例名可忽略
not B1(out1, out2, …, in);
out1
in
out2
outn
…
实例名可忽略
Notes: 实例化时实例的名字是可选项
and (out, in1, in2, in3, in4); // unnamed instance
buf b1 (out1, out2, in); // named instance

## Slide 19: 三态门
一个输出、一个数据输入和一个控制输入
  notif0，notif1，bufif0，bufif1
bufif1 B1(out, in, ctrl);
notif0 N1(out, in, ctrl);
in
out
ctrl
ctrl
in
out

## Slide 20: 示例─ Mux with Primitives（原函数）
module mux2_1( f, a, b, sel );
output f;
input a, b, sel;
and g1(f1, a, nsel),
g2(f2, b, sel);
or g3(f, f1, f2);
not g4(nsel, sel);
endmodule
nsel
a
b
sel
f
f1
f2
g1
g2
g3
g4
a
b
sel
f
0
1
Notes: Primitive: 原函数
也可以像P19表格那样搞
reg f1,f2,f;
always @ (a,b,sel)
f1 = (~sel) & g1;
f2 = b & sel;
f = f1 | f2;
或者定义f为wire型变量。
wire f;
assign f= ((~sel) & g1) | (b & sel);

## Slide 21: 赋值语句
连续赋值语句
  assign 变量名= 赋值表达式
  只能对线网型变量进行赋值，不能对寄存器型变量进行赋值
  仅用于描述组合逻辑
过程赋值语句
  变量名= 赋值表达式
  只能对寄存器数据类型的变量赋值
  在always和initial语句内的赋值
  可用于描述组合和时序逻辑

## Slide 22: Verilog HDL运算符
类型 | 符号 | 功能说明 | 类型 | 符号 | 功能说明
算术 运算符 | + - * / % | 二进制加 二进制减 二进制乘 二进制除 求模 | 关系 运算符 | > < >= <= == != | 大于 小于 大于或等于 小于或等于 等于 不等于
位运算符 | ~ & ¦ ^ ^~ 或 ~^ | 按位取反 按位与 按位或 按位异或 按位同或 | 缩位 运算符 | & ~& ¦ ~¦ ^ ^~ 或 ~^ | 缩位与 缩位与非 缩位或 缩位或非 缩位异或 缩位同或
逻辑 运算符 | ! && ¦¦ | 逻辑非 逻辑与 逻辑或 | 移位 运算符 | >> << | 右移 左移

## Slide 23: 示例：Mux with Assign
module mux2_1(
output f,
input a, b, sel );
assign f = (a & ~sel) | (b & sel);
endmodule
a
b
sel
f
a
b
sel
f
0
1
Notes: LHS (left hand side) is always set to the value on the RHS (right hand side)
Any change on the right causes reevaluation
【MUX的四种写法】函数型:如P20/P23,寄存器型，线网型：
reg f1,f2,f;
always @ (a,b,sel)
f1 = (~sel) & g1;
f2 = b & sel;
f = f1 | f2;
或者定义f为wire型变量。
wire f;
assign f= ((~sel) & g1) | (b & sel);

## Slide 24: if条件语句
表达式一般为逻辑表达式或关系表达式
  对表达式的值进行判断，若为0，x，z，按假处理；若为1，则按真处理，执行指定语句
if和else后可包含单个或多个语句，多句时用begin-end块语句括起来
if语句嵌套使用时，注意if与else的配对关系
if（表达式） 语句1；
if（表达式） 语句1；
else 语句2；
if（表达式1） 语句1；
else if（表达式2）语句2；
else if（表达式3）语句3；
……
else if（表达式n）语句n；
else 语句n+1；

## Slide 25: Case条件语句
case （敏感表达式）
值1：语句1；
值2：语句2；
……
值n：语句n；
default： 语句n+1；
endcase

## Slide 26: 条件语句使用要点
描述组合电路时，应注意列出所有条件分支，否则编译器认为条件不满足时，会引进一个记忆单元（锁存器）来保持原值，从而产生时序电路而非组合电路
由于每个变量有4种取值，为包含所有分支，可在if语句后加上 else；在 case语句后加上 default

## Slide 27: 示例：Mux with Always (If)
module mux4_1(
output reg f,
input a, b, c, d,
input [1:0] s);
always @(a, b, c, d, s)
if (s = = 2’b00) f = a;
else if (s = = 2’b01) f = b;
else if (s = = 2’b10) f = c;
else f = d;
endmodule
a
b
s
f
0
1
2
3
c
d
2

## Slide 28: 示例─ Mux with Always(Case)
module mux4_1(
input a, b, c, d,
input [1:0] s,
output reg f );
always @(a, b, c, d, s)
case (s)
2'b00: f = a;
2'b01: f = b;
2'b10: f = c;
default: f = d;
endcase
endmodule
a
b
s
f
0
1
2
3
c
d
2
Notes: Sensitivity list contains signals whose change triggers the execution of the block

## Slide 29: 作业
电子技术基础-数字部分
P76
  2.5.5, 2.5.6，2.5.8，2.5.10
P217-219
  4.6.3，4.6.5，4.6.10（如不会可自行编译并查看报错）